## Slide 1: 아두이노 R1 D1보드 연결 튜토리얼
아두이노 개발 환경 만들기
강사: 차형준

## Slide 3: 아두이노 온도 센서 튜토리얼
온도 센서로 실시간 측정값 받기

## Slide 4: 1. 아두이노 아크릴판에 조립하기
이 과정은 생략해도 좋습니다.
이어지는 다음의 사진처럼 완성해 주세요.
나사는 손으로만 조여줘도 충분합니다.
아크릴판 우측의 빈공간에 브레드보드를 부착해줍니다.
아크릴판 뒷면에 미끄럼 방지 엠보싱을 부착해주세요.

## Slide 5: 아두이노 아크릴판 조립 사진 1

## Slide 6: 아두이노 아크릴판 조립 사진 2

## Slide 7: 2. 회로 연결하기 – 온도 센서
온도센서 안에 함께 있는 케이블을 연결합니다.
반대쪽 케이블을 수-수 점프선으로 사진과 같이 연결합니다. 까만색 선-GND 빨간색 선-5V 노란색 선-A0
Tip : 되도록 같은 색깔의 선을 사용하는 것이 좋습니다.

## Slide 8: 3. 코드를 작성하여 업로드하기
아래의 링크에 들어가서 모든 코드를 복사하여 그대로 붙여 넣어주세요.
  https://github.com/cherub8128/Lecture/blob/master/temperature.ino
아두이노의 업로드 버튼을 누릅니다.(빨간색 동그라미)
저장메시지가 뜰 시 아무 곳에나 저장하면 됩니다.

## Slide 9: 4. 업로드 확인하기
다음과 같이 업로드 퍼센트가 나오고 업로드 완료가 뜨면 성공입니다.

## Slide 10: 5. 시리얼 모니터 확인하기
업로드 완료가 됐다면 툴 > 시리얼 모니터를 클릭

## Slide 11: 5. 시리얼 모니터 확인하기
창이 뜨면 오른쪽 아래 보드레이트를 115200로 맞춥니다.

## Slide 12: 5. 시리얼 모니터 확인하기
정상적으로 값이 나온다면 성공

## Slide 13: FAQ. 실제 실내온도와 차이가 납니다.
다른 실내온도 측정기를 이용해 theta의 값을 고친 뒤 다시 업로드 해주세요.
  예) 실제실내온도 26.1, 측정값 25.5 일 경우. Theta의 값에 0.6을 더합니다.
기본 측정값이 100에 가까운 수로 나오는지 확인해주세요.
  마지막에 나온 수가 온도, 그 직전 수가 기본 측정값입니다.
만일 기본 측정 수치가 0이라면 센서의 선들이 정확하게 연결돼 있는지 확인해주세요.

## Slide 14: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
구글에 로그인 해주세요.
구글 드라이브로 들어갑니다.(사진 참고)
새로 만들기 > 구글 스프레드 시트
빨간색 동그라미 부분을 눌러 파일 이름을 정해주세요.
셀 첫 번째 칸은 시간 두 번째는 측정값이라고 적습니다.

## Slide 15: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
도구 > 스크립트 편집기를 눌러스크립트 편집기로 들어갑니다.
아래의 코드를 복사해 붙여 넣어주세요.(사진 참고)
  http://colorscripter.com/s/TmdR0y5

## Slide 16: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
구글 스프레드시트로 돌아가서
주소창의 드래그 된 부분을 복사해주세요.
드래그 된 부분은 고유주소로 사진과 다른 것이 정상입니다.

## Slide 17: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
방금 복사했던 값을 따옴표 안쪽에 정확히 넣어주세요. 따옴표가 지워지면 안됩니다.

## Slide 18: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
복사 완료 후 상단에 이름을 정한 뒤 저장 버튼을 꼭 눌러주세요.

## Slide 19: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
배포 버튼 클릭 > 새 배포 > 톱니바퀴 > 웹 앱 클릭 액세스 권한이 있는 사용자 > 모든 사용자 로 맞춰주세요.

## Slide 20: 6. 구글 스프레드시트로 센서 값 실시간 받기
배포가 완료되면 URL을 복사합니다.
배포 과정에서 인증이 나오면 인증해주세요.
안전하지 않은 접근이라는 경고가 나오면 ▽버튼을 눌러서 허용해주세요.

## Slide 21: 7. 스프레드시트 입력 확인해보기
복사한 URL 뒷 부분에 ?x=10 을 입력해봅시다. (아래는 예시)
  https://script.google.com/macros/s/AKfycbyG3K4sireewChPl6gqTgt0EQvU6Rw83tKHOtNN0qlKx7SqBFCRi31gml20PUwVDgxSug/exec?x=10
다음처럼 뜬다면 성공
스프레드시트에서 입력시간과 10이 생겼는지 확인해보세요.

## Slide 22: 8. 코드를 바꿔 업로드하기
아래의 코드를 복사하여 그대로 붙여 넣어주세요.
  https://github.com/cherub8128/Lecture/blob/master/temperature_Wifi.ino
복사 후 다음 부분의 따옴표 안을 내용에 맞게 적절히 수정해주세요.
다시 업로드 버튼을 눌러 업로드 후 시리얼 모니터를 열어 확인합니다. 정상적으로 접속 됐다면 ip주소가 모니터에 출력됩니다.
Url은 6번 단계에서 복사한 주소입니다.

## Slide 23: 9. 스프레드시트에 업로드 되는지 확인하기
스프레드 시트에 정상적으로 업로드 될 시 다음과 같이 됩니다.
업로드 속도가 너무 빠르다면 코드의 아래 부분의 1을 원하는 간격으로 고쳐주세요. 예) 20분일 땐, 20*minute
그래프는 삽입 > 차트로 그릴 수 있습니다.

## Slide 24: 별첨: 온도 센서 수식
이 과정은 건너뛰셔도 됩니다.
제품페이지에서 설명을 읽어보면 섭씨1도당 10mV의 값으로 변화한다는 것을 알 수 있습니다.
이를 이용해 다음과 같은 수식으로 코딩하였습니다.

## Slide 25: 번외: 아두이노 키패드 쉴드

## Slide 26: 아두이노 키패드 쉴드 조립 사진

## Slide 27: 아두이노 키패드 쉴드 조립
키패드 쉴드를 다음과 같이 꽂아주세요.
핀의 모양이 정확히 맞는지 확인하고 꽂습니다.
TIP
  키패드 쉴드의 남은 핀에 아날로그, 디지털, 전원 연결이 가능합니다.
  센서를 쉽게 꽂을 수 있는 핀이 있습니다.(빨간색 동그라미)

## Slide 28: 아두이노 키패드 쉴드 사용법
키패드 쉴드는 아두이노 UNO(일반적인 아두이노)에 사용시 정상적으로 사용가능합니다.
아래는 키패드 쉴드 기본 코드 링크입니다. 복사 붙여넣기 하여 사용하세요.
안타깝게도… 키패드 쉴드는 아두이노 WiFi에 사용시 아날로그 입력이 불가능합니다. (WiFi보드에서 아날로그 입력 A1~이하의 모든 단자가 사용 불가능하기 때문…)